## Slide 1: ちびチャレB進捗状況
B 班
深津 吉内 島田 土屋
Notes: チビはひらがな
表紙は番号なし
B 班

## Slide 2: システム図
Web Camera
LiDAR
Encoder
White Line Detector
Localizer
Global Path Planner
Local Path Planner
RGB Image
True / False
Point Cloud
Robot Pose
Velocity
Target Point
Software
Hardware
data
Motor
motion
Notes: 棒人間は何
画像をちゃんと編集
LiDAR
GTUNE==>ノートPC
名前は「er」
文字サイズ
Local -> Globalも必要
Roomba を細かく
何を送るか書く
判例区切る
分岐前に書く
motion Velocity
motionだとアームっぽい
4/19
Motion
Motorの文字サイズ
事前情報(Map,Waypoint)
タイトルを上
背景の問題
AMSLの使う?

## Slide 3: OpenCVによる白線検出（土屋・深津）
元画像
グレー化
ぼかし
二値化
境界検知
面積フィルター
境界構成点群の削減
四角検知
Notes: 1画像を取得して、2グレー画像にして、3ブロアをかけて、このブロアをかける目的は二値化するときに白黒が細かく出すぎないようにするためです。そして4二値化して、5白の輪郭をとり、6面積の小さすぎるものと、大きすぎるものをなくして、7輪郭を構成する点が過度に多くなりすぎないように近似化して、8形状が四角くないものを除く。ひとまずこれで完成しました。
フィルタ
もっと長く
OpenCV 最後
具体的に

## Slide 4: 白線の検出試験
白線を検出することができた
Notes: 1画像を取得して、2グレー画像にして、3ブロアをかけて、このブロアをかける目的は二値化するときに白黒が細かく出すぎないようにするためです。そして4二値化して、5白の輪郭をとり、6面積の小さすぎるものと、大きすぎるものをなくして、7輪郭を構成する点が過度に多くなりすぎないように近似化して、8形状が四角くないものを除く。ひとまずこれで完成しました。
フィルタ
もっと長く

## Slide 5: SLAM（深津）
・gmappingによるマップデータの作成
Notes: Open SLAM は団体

## Slide 6: Global Path Planning（土屋）
  A*のアルゴリズムによって経路の探索を行った。
  通過地点を指定することでD館1階の1周の経路を通路の真ん中を通るようにした。
Notes: 受け取って二次元配列
句読点
日本語
通るように通過地点を設定
コストマップ?

## Slide 7: Global Path Planning（土屋）
青線 ・・・A*によって算出された経路
①～⑥ ・・・指定した通過点
Notes: 受け取って二次元配列
スタート、ゴールを明確に
やじるしとパスを分ける

## Slide 8: Global Path Planning（土屋）
  推定自己位置から最も近い経路の点の約1.5m先を目標地点として、座標を渡すことができるようにした。
・・・ 自己推定位置
・・・ 経路上の自己位置に最も近い点
・・・ 定めた目標地点
約1.5m
Notes: 結合が一番大変
星が見にくい
点線で結ぶ
句読点
約?

## Slide 9: Localization(吉内）
AMCL(Augmented Monte Carlo Localization)により，
自己位置推定を行う
実スキャンと参照スキャンの残差，および以下の計測ノイズを
もとに尤度を求める
  正しい計測時の微小な計測ノイズ
  事前情報にない物体による計測ノイズ
  レーザーのガラス透過などによる計測ノイズ
  定常的なノイズ
Notes: globalだけ小文字
レーザ
オーグメント

## Slide 10: Localization(吉内）
尤度が第三四分位数よりもパーティクルの位置情報を平均し，
推定位置とする
位置推定誤差からの復帰
  尤度の平均値に比例する確率で，ランダムパーティクルを追加
  分散が一定以下になると、推定位置周りにパーティクルを初期化
Notes: globalだけ小文字
尤度による変化
ロバスト性？

## Slide 11: 実機確認
実機試験でおおよそ正しく位置推定ができていることがわかった
Notes: globalだけ小文字
位置がわかるように
グリッドを消す
実機の映像もあると良い

## Slide 12: Local Path Planning（島田）
<現状>
・障害物を回避することができた
・評価関数(障害物との距離、ゴールへの方向、速度)での走行を実施中
・Global path から受け取ったゴールに向かわない
・軌跡計算とゴール方向へのコスト計算を確認中
＜今後＞
・ゴールへ向かわない現象の解決
・評価関数(障害物との距離、ゴールへの方向、速度)のゲインの調整
Notes: 発表フォーマット
映像

## Slide 13: まとめ
・各システムの統合が進んでいる
・問題の起きている箇所に対して，チーム全体で解決に当たる
Notes: 結合が一番大変